Los conductores en la instalacion de las redes domésticas se encargan de transmitir ordenes y el estado de los sistemas sensores y actuadores conectados en la red Los soportes físicos más usados son los pares trenzados, el cable coaxial, la fibra óptica y las corrientes portadoras
1º Pares trenzados compuesto por cuatro pares de conductores aislados entre sí y trenzados de dos en dos, los tipos de pares trenzados mas comunes son el UTP, STP y FTP.
UTP: es el cable sin apantallar nada, este cable es sensible a interferencias entre pares.
STP: El cable está compuesto por cuatro pares trenzados entre si donde cada par individualmente está envuelto por una malla metálica y puede disponer de otra general que recubra todos los pares, a su vez todo cubierto por un aislante.
FTP: es igual que el stp pero con una única malla global en contacto con un hilo metálico que va a tierra por ambos extremos
2º Cable coaxial compuesto por dos conductores cilíndricos concéntricos entre los cuales se coloca algún material dieléctrico el conductor externo suele ser una malla metálica que sirve de protección ante las interferencias.
3º Fibra óptica compuesta por una fibra flexible extremadamente fina y capaz de conducir la luz, el principio de la fibra óptica se basa en el índice de refracción entre el núcleo y la cubierta, su funcionamiento, es muy apropiado para largas distancias
4º Corrientes portadoras la transmisión se realiza mediante emisores que emiten la potencia, es la red eléctrica tradicional el soporte físico es el mismo que el de la energía eléctrica por lo que el sistema es fácil de implantar, lo malo es que es muy sensible EM
Características especiales
a) Apantallamiento y protección EM
b) Baja interferencias
c) Compatibilidad con protocolos de comunicación
d) Flexibilidad y durabilidad
e) Señales de baja tensión y baja corriente
f) Protección contra incendios
g) Compatibilidad con conexiones a tierra y puesta a tierra
h) Capacidad para instalaciones ocultas
i) Compatibilidad con cables estructurados
j) Marcado e identificación
k) Resistencia al ruido
l) Capacidad de carga
m) Resistencia a la intemperie

Redes de una vivienda
Red eléctrica
Red de suministro de fluidos
Red de audio y video
Red de comunicación telefónica
Red de tecnología de la información
Red domotica
Sensores
unidad de control
preactuadores
actuadores
Pasarela residencial
Transmisores